## Slide 1: البنية التسلسلية في لغة VHDL /تطبيقات/
تصميم الدارات الالكترونية بلغة VHDL / 5/
جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية و الإلكترونية مخبر النظم الإلكترونية المتقدمة

## Slide 2
المحرك الخطوي

## Slide 6
L4 | L3 | L2 | L1 | Step
0 | 0 | 0 | 1 | 1st
0 | 0 | 1 | 0 | 2nd
0 | 1 | 0 | 0 | 3rd
1 | 0 | 0 | 0 | 4th
WAVE STEPPING :
Wave stepping has less torque then full stepping. It is the least stable at higher speeds and has low power consumption.

## Slide 7
FULL STEPPING
L4 | L3 | L2 | L1 | Step
0 | 0 | 1 | 1 | 1st
0 | 1 | 1 | 0 | 2nd
1 | 1 | 0 | 0 | 3rd
1 | 0 | 0 | 1 | 4th
Full stepping has the lowest resolution and is the strongest at holding its position. Clock-wise and counter clockwise rotation is accomplished by reversing the step sequence.

## Slide 8
L4 | L3 | L2 | L1 | Step
0 | 0 | 0 | 1 | 1st
0 | 0 | 1 | 1 | 2nd
0 | 0 | 1 | 0 | 3rd
0 | 1 | 1 | 0 | 4th
0 | 1 | 0 | 0 | 5th
1 | 1 | 0 | 0 | 6th
1 | 0 | 0 | 0 | 7th
1 | 0 | 0 | 1 | 8th
HALF-STEPPING
A COMBINATION OF WAVE AND FULL STEPPING
The half-step sequence has the most torque and is the most stable at higher speeds. It also has the highest resolution of the main stepping methods. It is a combination of full and wave stepping.

## Slide 10: ما هو المحرك الخطوي ؟
يعتمد مبدأ المحركات الخطوية على دوران جسم الدوار المعدني عند تهييج أحد ملفات الثابت بحيث يشكل أصغر ممانعة مغناطيسية للفيض المغناطيسي بين الثابت والدوار .

## Slide 11
ويكون فيها الدوار عبارة عن اسطوانة غير مسننة وتتألف من مجموعة من المغانط الدائمة التي تتابع فيها أقطابها بشكل متناوب.
- المحركات ذات المغناطيس الدائم .

## Slide 12: - المحركات ذات المغناطيس الدائم .
العمل بنصف خطوة:

## Slide 13
العمل بخطوة كاملة:

## Slide 14: بعض المواصفات التشغيلية للمحركات الخطوية
الجهد : 12V حتى 80V
التيار : 0.25 mA حتى 10 A
العزم : 70 mN-m حتى ....
الخطوة : 0.1 درجة للخطوة (Microstepping)
التوصيل :
(أبيض + أسود ) Vcc

## Slide 15
مشاكل وحلول (عدم الدقة في الدارات المفتوحة)
الحل
Encoder
استخدام Encoder وربطه مع دارة القيادة بالتغذية العكسية
التغذية العكسية

## Slide 16: قيادة المحركات الخطوية (الدارة L298N)

## Slide 17: قيادة المحركات الخطوية (الدارة L298N)

## Slide 18
تطبيقات المحركات الخطوية
(التحكم بـ telescope عن طريق محرك خطوي)
التحكم بـ telescope عن طريق محرك خطوي

## Slide 19: تطبيقات المحركات الخطوية(آلة لتعبئة كبسولة الأدوية)

## Slide 20
لوحة التوسعة الثالثة التي تم تنفيذها في المخبر :
دارة قيادة لمحرك خطوي
To Spartan-3AN FPGA Starter Kit

## Slide 21
Vcc Gnd V14 V15 W16 V16

## Slide 22
Vcc Gnd V14 V15 W16 V16
stepper motor

## Slide 23
Thank You for your attention
28/4/2011