## Slide 1: البنية التسلسلية في لغة VHDL
تصميم الدارات الالكترونية بلغة VHDL / 4/
جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية و الإلكترونية مخبر النظم الإلكترونية المتقدمة

## Slide 2: 1 -التعليمة: Process
تطبيق 1 : توصيف قلاب من النوع D
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY dff IS
PORT (d, clk, rst: IN STD_LOGIC;
q: OUT STD_LOGIC);
END dff;
ARCHITECTURE behavior OF dff IS
BEGIN
PROCESS (clk, rst)
BEGIN
IF (rst='1') THEN
q <= '0';
ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN q <= d;
END IF;
END PROCESS;
END behavior;

## Slide 3: 2 -التعليمة: IF
تطبيق 2:
توصيف عداد رقمي صاعد حلقي من القيمة 0 إلى القيمة 9 وذلك بحيث يزداد خرجه عدة واحدة عند كل جبهة صاعدة لنبضات الساعة clk .

## Slide 4
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY counter IS
PORT (clk : IN STD_LOGIC;
digit : OUT INTEGER RANGE 0 TO 9);
END counter;
ARCHITECTURE counter OF counter IS
BEGIN
count: PROCESS(clk)
VARIABLE temp : INTEGER RANGE 0 TO 10;
BEGIN
IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
temp := temp + 1;
IF (temp=10) THEN temp := 0;
END IF;
END IF;
digit <= temp;
END PROCESS count;
END counter;

## Slide 5
الوظيفة:

## Slide 6
THANK YOU